## Slide 1: RFID Programming (RFID의 개요 및 VB 기본 프로그래밍)
2010. 03. 16
Choi, Namseok
http://sugi.pe.kr

## Slide 2: Contents
RFID(Radio Frequency Identification)
  RFID System의 사용
  RFID System의 성능 판단 기준
RFID의 기술 수준
  RFID 기술
  RFID 기술 국제 표준화 수준
RFID의 활용
  전자꼬리표(Tag)와 무선 주파수 인식기술
  RFID Tag
  RFID Tag와 Reader의 관계
  Chip의 저장 능력
  RFID의 실생활 이용
Visual Basic Programming

## Slide 3: RFID(Radio Frequency Identification) - System
RFID System의 사용
Read 전용
  RFID에 있어서 가장 단순한 형태로써 Bar-code System을 당장 RFID System으로 대체할 수 있는 방식
  100%에 가까운 정확한 판독능력
  어떠한 외부의 환경에서도 사용이 가능
  Bar-code 방식과는 달리 RFID는 외부에서 볼 수 없도록 할 수 있음
  Bar-code를 판독하는 경우, 90% 이하
  RFID System은 주위 환경에 상관하지 않고, 99.99% ~ 100%

## Slide 4: RFID(Radio Frequency Identification) - System
Read/Write(재사용 가능)
  Read 전용방식보다 한 단계 발전한 단계
  무선 주파수 인식 System은 전자방식의 적하목록으로 사용할 수 있게 되어 네트워크상의 많은 Data의 전송량을 줄일 수 있으며, 멀리 떨어져 있는 생산 System과의 연결이 가능
Read/Write(일회용)
  제품을 제조하는 과정에서 해당 제품에 일회용 Label을 부착하고, 이 부착된 Label을 이용하여 공급 유통망의 첫 단계인 제조사에서부터 소매업체를 거쳐 소비자에 이르기까지 사용이 가능

## Slide 5: RFID(Radio Frequency Identification) - System
RFID System의 성능 판단 기준
Tag의 Memory 용량
  대부분의 Read 전용방식에서 사용할 수 있는 Memory의 용량을 20Bit의 크기로 하여 사용
  Passive Read/Write Tag를 사용하는 경우에는 Memory의 용량이 48Byte에서 736Byte까지로 구성
  Active Read/Write Tag의 경우에는 Memory의 용량을 경우에 따라 사용할 수 있도록 하기 위하여 64Byte에서 32KByte까지

## Slide 6: RFID(Radio Frequency Identification) - System
Data의 전송속도
  전송속도는 Data를 수집하는 대부분의 System에서는 매우 중요한 요소
  제품을 생산하는 생산주기가 점점 짧아지게 될 것
  Read 전용속도
    Read 전용의 RFID System에서 전용속도는 Code의 길이 및 Tag로부터 Data를 전송하는 속도나 System이 작동하는 범위 그리고 Tag에서 Antenna까지의 무선파의 반송 주파수와 Data 전송에 사용하고 있는 변조기술 등에 의해 결정
  수동적인 Read/Write의 속도
    Read 전용 System에서와 동일한 기준에 의해 결정되고 있지만 실제로는 Data를 전송하는 속도에 있어서 Tag에 Data를 저장하고, 또, Tag에서 Data를 읽어오는 양방향의 Data 전송속도를 고려해야 한다면 조금은 다르다고 볼 수 있음

## Slide 7: RFID(Radio Frequency Identification) - System
Data의 전송속도
  능동적인 Read/Write의 속도
    능동적인 Read/Write의 RFID System에서 사용하는 전용속도는 Data를 전송을 하기 위해서 충전기를 충전해야 하는 것을 제외하고는 수동 Read/ Write의 System에서와 같은 기준으로 속도를 결정하게 됨

## Slide 8: RFID(Radio Frequency Identification) - System
작동 범위
  사용 가능한 Read/Write System에서 13.56Mhz의 저주파수를 사용할 경우, 작동범위는 2.5cm 이내에서 1.2m까지 다양
다수 Tag 동시 처리 용량
  Tag와 Antenna의 설정에 따라 같은 범위 내에 있는 여러 개의 Tag를 동시에 판독하고 입력하는 것도 가능하게 됨
작동 온도
  ES Series Tag는 최대 205℃의 온도에서 작동할 수 있도록 설계되어 있기 때문에 일반적으로 고온에서 처리되는 제품에는 최적의 제품이라 할 수 있음
  HMS 100 Series Tag는 최대 240℃의 고온에서도 작동할 수 있도록 설계되어 있을 뿐만 아니라 영하 40℃의 아주 낮은 온도에서도 작동할 수 있도록 설계되어 있음

## Slide 9: RFID(Radio Frequency Identification) - System
Tag와 Antenna를 연결하는 무선 반송 주파수
  미연방통신위원회(FCC)의 분류
  전체 주파수 범위를 매우 낮음(50Khz~500Khz), 중간(13.56Mhz), 전자파(0.9Ghz~2.5Ghz)로 3개 단계로 분류
방식별 구분 |  | 중요한 특성
Tag의 Read/ Write 능력 | Read Only | 내용변경 불가 가격 저렴, 단순인식 분야에 사용
 | Only Write, Many Read (WORM) | 사용자가 Data를 기록한 후, 변경불가
 | Read/Write | 기록 및 Data변경 몇 번이고 가능 고가, 다양한 분야에서 활용 가능
Tag 전원 유무 | Active(능동) | Tag에 Battery가 부착, 수십 m의 원거리 통신용, 고가, 수명제한, UHF 대역 이상에 사용
 | Passive(수동) | Tag에 Battery가 없음, 10m 이내 근거리 통신용, 저렴, 반영구적임
무선 주파수 대역 | 135Khz 이하 | FA용, 동물인식 등의 근거리용으로 사용 System 가격이 저렴함
 | 13.56Mhz | IC Card, 신분증 등 1m 이내 활용 가능 Data의 전송에서 신뢰성이 높음
 | UHF파 | 433Mhz(Active), 860~950Mhz 대역활용 Micro파에 비해 무선인식 성능이 좋음 ISO/IEC, EPC Tag, 국제적으로 활용전망이 높음
 | Micro파 | 2.45Mhz의 ISM 대역 활용 UHF 대역에 비하여 금속이나 수분 등의 환경에서 인식률이 저하함

## Slide 10: RFID(Radio Frequency Identification) - 기술수준
RFID 기술
  RFID(전자식별)는 무선 주파수를 이용하여 수 Cm에서 수십 m에 떨어져 있는 물체인 사물이나 동식물에 부착되어 있는 Tag를 인식하고, Tag로부터 정보를 주고받을 수 있도록 하는 기술
RFID 기술 특성
  주파수 대역에 따라 구분하면 인식성능과 응용범위가 되고, Tag내에 Battery가 있느냐 아니면 없느냐에 따라 Active Tag 및 Passive Tag로 나눔
  따라서 주파가 높으면 높을수록 Tag를 인식하는 속도가 빠르고, 일괄적으로 인식하는 것이 잘 되고, Tag의 크기가 낮은 주파에 비해 적은 반면에 환경적인 영향은 저주파 대역에 비해 민감한 편

## Slide 11: RFID(Radio Frequency Identification) - 기술수준
주파수대역 | 특성 | 응용분야
135Khz | 인식거리 : 50cm 정도 금속이 있는 환경에 강함 Data 전송속도 낮음 비교적 가격이 비쌈 No Anti-collision (동시 다량의 판독은 불가함) | 출입통제 가축관리 차량원격시동
13.56Mhz | 인식거리 : 1m 금속 환경에 적합 Data 전송속도 양호 Anti-collision(10~40us/sec) | 재사용 용기 Smart(교통) Card 도서관, FA, 재고관리
860~960Mhz | 인식거리 : 3~8m 금속 환경에 강함 Data 전송속도 빠름 Anti-collision(50us/sec) | 유통물류분야
2.45Ghz | 인식거리 : 80m 금속 환경에 적합 Data 전송속도 빠름 Tag 사이즈 작음 : 유리 Anti-collision(60us/sec) | 상품관리 차량통제
RFID 기술 국제 표준화 수준

## Slide 12: RFID(Radio Frequency Identification) - 활용
RFID의 활용
전자꼬리표(Tag)와 무선 주파수 인식기술
  1970년대 미국의 국방부에서 탄도미사일 추적을 목적으로 개발
  RFID Tag는 물품을 제조하여 유통경로를 통해 판매해야 하는 입장에서 보면 생산품을 관리하는데 매우 유용하게 사용할 수 있음
RFID Tag
  RFID 컴퓨터 Chip에 Antenna를 부착한 것
  RFID Tag는 Chip에 저장된 Data를 Antenna를 통해 무선으로 수신하거나 전송
  Antenna와 똑같은 주파수를 가진 RFID Reader와 Scan 기구에만 있으면 Data의 전송이 가능

## Slide 13: RFID(Radio Frequency Identification) - 활용
RFID Tag와 Reader의 관계
  RFID Tag와 Reader 제조하는 업체들은 125Khz~915Mhz의 서로 다른 주파수를 사용
  어떤 회사에서 생산한 Reader를 통해서 다른 회사에서 생산한 Tag를 읽을 수 없는 경우가 발생하는데 이는 Reader에 사용된 주파수가 다르기 때문
  현재는 표준화 작업이 이루어지면서 이런 문제는 해결

## Slide 14: RFID(Radio Frequency Identification) - 활용
Chip의 저장 능력
  Chip에 따라서 Data를 저장하는 용량이 다르게 되어 있음
  물품을 제조하는 회사에서 자사 생산제품을 추적하기 위해 사용하는 RFID Tag의 경우는 매우 적은용량 사용
  전자여권등에 내장된 RFID Chip의 경우는 여권을 소지하는 사람의 이름과 주소 그리고 생년월일뿐만 아니라 디지털 사진과 지문은 물론이고, 홍채 스캔 등의 생물학적 정보까지 저장할 수 있도록 되어 있기 때문에 매우 큰 저장용량을 사용

## Slide 15: RFID(Radio Frequency Identification) - 활용
RFID의 실생활 이용
  상품에 부착된 RFID Tag에는 그 상품에 관한 정보는 물론이고, 물류의 흐름에 의해 발생된 모든 Data를 저장
  RFID Tag는 생산된 제품의 흐름을 추적하기 위해 부착하여 사용하는 것은 당연한 것이고, 도서관에서 책을 관리하거나 신용 Card, ID 배지, 운전면허증, 여권, 동식물 관리 등에 편리하게 사용할 수도 있음
  전자 통행료 패스와 열쇠고리에도 RFID Tag
  동물을 관리하기 위해서 동물의 몸에 RFID Tag
  학생들의 행동과 출결을 Monitoring하기 위해 RFID Chip이 내장된 학생증

## Slide 16: Visual Basic Programming
기본적인 Visual Basic Programming
Image To HTML